Приложение № 1   к документации об аукционе

Утверждаю: _________________ А.К. Альмухаметов

Глава Кулуевского сельского поселения

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей Кулуевского сельского поселения

Аргаяшского района Челябинской области.

1. Сроки выполнения работ: в  течение   61   календарного   дня   с   момента заключения муниципального контракта..

2. Место выполнения работ: РФ, Аргаяшский муниципальный район, с.Кулуево.

3. Работы выполняются в полном соответствии с  ведомостью объемов работ.

В ходе выполнения работ исполнитель обеспечивает выполнение необходимых

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,

обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объектов в соответствии со СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», а также ограждение мест производства земляных работ;

- работы должны производиться силами специализированной бригады при условии соблюдения правил производства работ в соответствии со СНиП и правилами безопасности;

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства».

Все материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Оригиналы и копии этих документов должны быть предоставлены по требованию Заказчика. При выполнении работ должны применяться новые, ранее не использованные, материалы и оборудование, сертифицированные в РФ и соответствующие санитарным правилам и противопожарным нормам.

4. Перед началом работ получить разрешение на производство земляных работ по установленной форме (у сетевых организаций РЭС, Связьинформ).

5. По окончанию производства работ произвести опрессовку трубопроводов.

6. В местах пересечения с существующими коммуникациями производить работы в присутствии владельцев сетей или представителей соответствующих служб эксплуатации. Отметки существующих инженерных систем коммуникаций уточнить по месту.

7. Выполнять все сопутствующие и подготовительные работы.

8. Соблюдать санитарные нормы, в том числе:

- Производить  уборку территории на месте производства работ.

- Не производить сброс мусора (V класс опасности) в контейнеры, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов для населения;

- Размещать материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей;

- При производстве работ применять ограждение, сигнальные ленты, освещение в ночное время;

(техника безопасности при производстве работ)

9.Своевременно письменно информировать «Заказчика» о возможных неблагоприятных последствиях выполнения технического задания.

10. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания «Заказчика», если они не противоречат условиям настоящего технического задания.

11. За свой счет и своими силами в согласованный с «Заказчиком» срок устранять выявленные недостатки, как в период выполнения работ, так и в течение гарантийного срока.

12. При производстве «Работ» соблюдать правила техники безопасности, охраны окружающей природной среды и противопожарной безопасности, а также технологию строительного производства. В случае  причинения ущерба имуществу или здоровью третьих лиц в результате несоблюдения правил, технологии строительного производства, возмещение ущерба производится за счет средств «Подрядчика».

13. Предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды, обеспечивающие минимальное нарушение сложившихся  экологических, геологических, гидрогеологических и других естественных условий.

14. По окончании производства работ освободить территорию от материалов и оборудования в течение двух недель после принятия работ по акту.

15. Восстановить  нарушенное при производстве работ благоустройство, асфальтированное покрытие.

16. Предоставление гарантии качества на выполнение работы сроком 60 месяцев с момента подписания «Заказчиком» акта о приемке выполненных работ формы КС-2. В пределах гарантийного срока подрядчик несет ответственность за скрытые и явные дефекты, если иное не предусмотрено контрактом.

17. При проведении работ необходимо учитывать наличие в зоне производства работ движения автомобильного транспорта, пешеходного движения. В связи с чем, зону производства работ оборудовать ограждающими устройствами, соответствующими дорожными знаками, сигнальными лентами, в темное время суток применить освещение.

|  | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Капитальный ремонт тепловых сетей Кулуевского сельского поселения Аргаяшского района (протяженность – 40м.) на Участке №1 |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,62 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,06 |
| 2 | Демонтаж дорожного покрытия (плиты дорожные) | шт | 3 |
| 3 | Демонтаж плит перекрытия каналов площадью до 5м2 | 100 шт сборных конструкций | 0,13 |
| 4 | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2м. | 1м3 ила, грязи | 6 |
| 5 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 80мм | 100м трубопровода | 0,8 |
| 6 | Прокладка трубопроводов в каналах, надземная при условном давлении 06 МПа, температуре 1150 С, диаметр труб 80мм | 1 км трубопровода | 0,08 |
| 7 | Гидравлическое испытание трубопроводов диметром до 100 мм | 100 м | 0,8 |
| 8 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах минеральной ватой | 100 м3 изоляции | 0,1 |
| 9 | Устройство плит перекрытия каналов площадью до 5 м2 | 100шт сборных конструкций | 0,13 |
| 10 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59кВт (80 л.с), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,06 |

Требования к основным материалам, применяемым для выполнения работ по капитальному ремонту тепловых сетей Кулуевского сельского поселения Аргаяшского района Челябинской области

| Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель (наименование характеристики) | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки |  |  |
| Трубы | Давление | Не менее 0,6 МПа | м | 80 |
|  | Температура | Не менее 1150 С |  |  |
|  | Диаметр | Не менее 76мм |  |  |  |
|  | Материал | Стальные |  |  |  |
| Утеплитель | Материал | Цилиндры ППУ-04 | м3 | 1 |

| № поз. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Капитальный ремонт тепловых сетей Кулуевского сельского поселения Аргаяшского района (протяженность – 132м.) на Участке №2 |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,62 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,2 |
| 2 | Демонтаж дорожного покрытия (Грунты Щебеночные ) | 10 м3 | 0,9 |
| 3 | Демонтаж плит перекрытия каналов площадью до 5м2 | 100 шт сборных конструкций | 0,44 |
| 4 | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2м. | 1м3 ила, грязи | 16 |
| 5 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 80мм | 100м трубопровода | 2,64 |
| 6 | Прокладка трубопроводов в каналах, надземная при условном давлении 06 МПа, температуре 1150 С, диаметр труб 80мм | 1 км трубопровода | 0,264 |
| 7 | Гидравлическое испытание трубопроводов диметром до 100 мм | 100 м | 2,64 |
| 8 | Утепление трубопроводов в каналах и коробах минеральной ватой | 100 м3 изоляции | 0,017 |
| 9 | Устройство плит перекрытия каналов площадью до 5 м2 | 100шт сборных конструкций | 0,44 |
| 10 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью 59кВт (80 л.с), группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,2 |

Требования к основным материалам, применяемым для выполнения работ по капитальному ремонту тепловых сетей Кулуевского сельского поселения Аргаяшского района Челябинской области

| Наименование товара | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Ед. изм. | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубы | Давление | Не менее 0,6 МПа | м | 264 |  | значение |  |  |
|  | Температура | Не менее 1150 С |  |  |
|  | Диаметр | Не менее 76мм |  |  |
|  | Материал | Стальные |  |  |
| Утеплитель | Материал | Цилиндры ППУ-04 | м3 | 1,7 |

| № поз. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Капитальный ремонт тепловых сетей Кулуевского сельского поселения Аргаяшского района (протяженность – 780м.) на Участке №3 |  |  |
| 1 | Разборка утеплителя (минвата ц/п стяжка) | 100 м2 | 1,1 |
| 2 | Демонтаж подвижных и неподвижных опор (крепление труб) | шт | До 100 кг |
| 3 | Ремонт креплений (подвижные и неподвижные опоры) | 100 кг сборных конструкций | До 100 кг |
| 4 | Очистка труб от ржавчины и грязи | 100м2 | 3,7 |
| 5 | Огрунтовка металлических поверхностей диаметром труб до 159мм и 89мм | 100м2 | 7,4 |
| 6 | Окраска металлических поверхностей за один раз трубопроводов давлении 06 МПа, температуре 1150 С, диаметр труб 159мм | 100м2 | 3,7 |
| 7 | Утепление трубопроводов ППУ (скорлупы) | 1м3 изоляции | 29,5 |
| 8 | Покрытие поверхностей изоляции трубопроводов | 100 м2 изоляции | 6,1 |
| 9 | Погрузка строительного мусора | т | 0,723 |
| 10 | Перевозка мусора | т | 0,723 |

| Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель (наименование характеристики) | значение |  |  |
|  |  | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки |  |  |
| Утеплитель | ППУ 0,05 | Для ф 159мм | М3 | 29,44 |
|  | ППУ 0,04 | Для ф 80мм |  |  |
| Краска ,грунтовка | ГФ-021 |  |  |  |
|  | БТ-177 |  |  |  |
| Листы плоские | Оцинкован. |  | 100м2 | 6,1 |